KONÈAR ELEKTRIÈNI UREÐAJI - SPLIT

HR - 21000 SPLIT Težaèki put b.b. telefon: (021) 374-290 fax: (021) 374-102 telex: 26160

IZMJENJIVAÈI

TIP UPS 412(C), UPS 612(C), UPS 1212(C),

UPS 424(C), UPS 624(C), UPS 1224(C)

Nazivna snaga: 		1200VA / 600VA / 400VA

Trenutna snaga: 		2400VA / 1200VA / 800VA

Izlazni napon: 		jednofazni 220V, 50Hz

Valni oblik:        	                modificirani sinus

Ulazni napon:		12 V= / 24 V=

Efikasnost:        	                92%

Samopotrošnja:                       2 W

Zaštita od:    		kratkog spoja, preoptereæenja

i niskog napona baterije

Hlaðenje: 		prirodno strujanje zraka

Radna temp. okoline:	-15 do 40oC

Kuæište:			aluminijsko, plastificirano

Dimenzije:		230 x 360 x 230 mm

Namijenjen je za napajanje potrošaèa napona 220V, 50Hz iz istosmjernog izvora 12 V= /24 V=.

Robustan - prikladan za primjenu u industriji, na plovilima i vozilima.

Elektronièka zaštita od kratkog spoja i preoptereæenja na izlazu.

Izuzetno niska potrošnja u neoptereæenom stanju (2W) - pogodan za fotonaponske sustave.

Moguænost preoptereæenja dva puta veæa od nazivne snage - potrebno za pokretanje motora, monitora....

Opcija (c) - automatsko preklapanje mreža/izmjenjivaè, te prigraðen snažan  punjaè baterija.

Kuæište pogodno za terensku uporabu ili stabilnu montažu na policu ili zid.

Blok shema Izmjenjivaèa

(